## Slide 1: HİDROGRAF
Bir akarsu kesitindeki akışın (debinin) zamanla değişimini gösteren grafik.

## Slide 2: HİDROGRAF ÖTELEME
Bir kontrol hacmine giren hidrografın şekli, kontrol hacminin depolama özelliklerine (enkesiti, boyu, hidrolik özellikleri, vs..) bağlı olarak çıkışta değişikliğe uğrar.
Bu değişiklik depolamalar nedeniyle pik debide azalma ve taban genişliğinde artış şeklinde görülmektedir.

## Slide 3
HİDROGRAF ÖTELEME YÖNTEMLERİ
Hidrolojik Yöntemler (Hacimsel Öteleme): Sadece kontrol hacmi için yazılan süreklilik denkleminin çözümüne dayanır. Çıkış debisi ile kontrol hacmindeki depolama arasında yazılan ilişkilere dayanır. Enkesit geometrisi ve debi arasındaki ilişkilere ihtiyaç duymaz. Bu nedenle genellikle taşkın akımlarının biriktirme haznelerinde ötelenmesi ve basit kanal öteleme çalışmalarında kullanılmaktadır.
Hidrolik Yöntemler: Kontrol hacmi için yazılan süreklilik ve hareket (momentum) denklemlerinin çözümüne dayanır. Enkesit geometrisi ve debi arasındaki hidrolik ilişkilere ihtiyaç duyar. Genellikle taşkın akımlarının akarsu yatağında ötelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

## Slide 4
t0 ve t1 arasında giren toplam akım =
t0 ve t1 arasında çıkan toplam akım =
t0 ve t1 arasında toplam depolama =
S=
I-Q =
Burada I, belli bir t zaman aralığındaki ortalama girdi (I1+I2)/2, Q aynı zamandaki ortalama çıktı (Q1+Q2)/2 ve S1 ve S2 ise t aralığının başında ve sonundaki depolama değerleridir.
DEPOLAMA DENKLEMİ

## Slide 5: DEPOLAMA DENKLEMİ
Depolama denklemi geçerli ve çok basit olduğu halde nehirlerde ve haznedeki taşkın hareketi düzgün olmayan bir akımdan meydana geldiğinden pratikte taşkın ötelenmesi için bu denklemin kullanılabilmesi için bazı kabuller ve yaklaşımlar yapılması gereklidir;
Su yolu, kanal karakteristiklerinin sabit olduğu (veya sabit kabul edilebildiği) kısımlara (bölümlere) ayrılır.
Öteleme denklemi her kısma ayrı ayrı uygulanacağından her kısmın başında ve sonunda ölçüm istasyonu bulunmalıdır. Bu gerekçe sebebiyle bölümlerin uzunluğu mevcut istasyonların yerlerine bağlıdır.
Denklemde kullanılan öteleme zaman aralığı, t, taşkın dalgasının o bölümü geçiş süresinden daha kısa olmalıdır ki giren akımdaki değişiklikler çıkan akımda görülebilsin. En önemlisi de çıkan akımın pik debisinin gözlenmesidir. Dolayısıyla öteleme aralığı denilen t zaman aralığı, taşkın pik debisinin girdi noktasından çıktı noktasına geliş süresinden daha kısa bir süre olarak alınır. Genellikle bu sürenin yarısı veya üçte biri t için iyi bir tahmin değeridir.

## Slide 6: DEPOLAMA DENKLEMİ
4. Yan kollardan gelen akım ana kanaldaki akıma göre küçükse ihmal edilebilir, ama büyükse ve doğru ölçülebiliyorsa yerine göre giren veya çıkan akıma ilave edilir.
Yan kol üst kesite yakınsa giren akıma ilave edilir ve öteleme yapılır.
Yan kol alt kesite yakınsa öteleme yapıldıktan sonra çıkan akıma ilave edilir.
Yan kol arada bir yerden ana kola karışıyorsa, iki uca olan uzaklıkların oranı ile iki parçaya ayrılıp giren (öteleme işleminden önce) ve çıkan (öeleme işleminden sonra) akımlara ilave edilir.

## Slide 7: DEPOLAMA DENKLEMİ
Taşkının geçtiği yere göre hazne ve doğal kanal ötelemesi olarak iki tipte öteleme vardır. Bunların arasındaki fark sadece akımın bir fonksiyonu iken, doğal kanallarda depolama hem giren hem de çıkan akımın fonksiyonudur.

## Slide 8
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Hazne ötelemesi, göl alanının özelliklerinin hazneye giren taşkın dalgası üzerindeki etkisini bulma metotlarıyla yapılır.
Bu işlem hidrolik yapıların, bilhassa barajların tasarımlarında ve planlamalarında, önce yer seçimi sonra da hem depolama hem de dolusavak veya diğer çıkışların kapasite tayinleri için çok önemlidir.
H
d

## Slide 9
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Taşkın hidrografı bir baraj haznesinden geçerken sönümlenmektedir. Hazneden çıkan debi, hazne yeterince büyük kabul edildiği için sadece o anda haznedeki depolamaya bağlıdır.
H
d

## Slide 10
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Kontrolsüz Çıkışlı Depolamalarda Öteleme :

## Slide 11
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Kontrolsüz Çıkışlı Depolamalarda Öteleme :

## Slide 12
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Kontrollü Haznelerde Öteleme :

## Slide 13
HİDROGRAFIN HAZNEDE ÖTELENMESİ
Hazneye giren akımlar I, çıkan akımlar O ve haznedeki depolama S ile gösterilirse;
Haznedeki depolama ile çıkan akım O arasındaki ilişki bilindiğine göre;
ile O (çıkan akımlar) arasındaki fonksiyon belirlenebilir. Bu fonksiyon yardımıyla süreklilik denkleminin sol tarafı hesaplanarak çıkan akım O değeri hesaplanır.
Δt, giriş hidrografının pik zamanının 1/20-1/10 u arasında seçilmesi önerilir.

## Slide 14
HİDROGRAFIN KANALDA ÖTELENMESİ
Kanal depolamasının, prizma ve kama şeklindeki iki depolamanın toplamından oluştuğu düşünülürse ve prizma –kama depolamaları giren ve çıkan debiler cinsinden yazılacak olursa;
Depolama teriminden de görüleceği üzere kanal depolaması hazne ötelemesinde olduğu gibi sadece çıkan akıma değil giren akıma da bağlıdır.
Denkleminde depolama yazılacak olursa;

## Slide 15
HİDROGRAFIN KANALDA ÖTELENMESİ
Burada K taşkın dalgasının akarsu parçasını geçiş süresini; x ise giriş ve çıkış debi farkından kaynaklanan kama biriktirmesinin ağırlık katsayısıdır.
elde edilir.
Muskingum yöntemi de denen bu hidrolojik öteleme yönteminde, K ve x parametreleri akarsu dilimi boyunca sabit kabul edilmektedir. Bu nedenle ∆t süresi taşkın dalgasının akarsu dilimini geçmesi için gereken zamandan daha küçük seçilmelidir. Örneğin 2xK< ∆t<K olması önerilir.

## Slide 16
HİDROGRAFIN KANALDA ÖTELENMESİ
K ve x parametreleri eğer gözlenmiş giriş ve çıkış hidrografları varsa elde edilebilir.
Yoksa K için; taşkın hidrografının pik debisinin ∆x boyundaki akarsu dilimi boyunca akış hızı manning denkleminden kestirilmeye çalışılır ve K için bir tahminde bulunulur. x <0.5 ve doğal akarsularda 0.2-0.25 değerlerini almaktadır.
(Bkz Excel Form)

## Slide 17
HİDROGRAFIN KANALDA ÖTELENMESİ
MUSKINGUM-CUNGE YÖNTEMİ
Debi
Enkesit alanı
Debi ile enkesit alanı arasında aşağıdaki anahtar eğrisi bağlantısı kullanılabilir. (a ve b anahtar eğrisi hidrolik katsayılarıdır)
Muskingum denklemindeki x ve K için aşağıdaki değerler dikkate alınacak olursa difüzyon dalga denkleminin yaklaşık bir çözümü elde edilmektedir.
Debi ile enkesit alanı arasında aşağıdaki anahtar eğrisi bağlantısı kullanılabilir. (a ve b anahtar eğrisi hidrolik katsayılarıdır)

## Slide 18
Muskingum-Cunge Yönteminin Uygulanması – Test
Yanal akış modifikasyonlu Muskingum-Cunge yönteminin yalnızca öteleme ile ilgili kısmı, aşağıda şematize edilen doğal enkesitli bir akarsu sistem için test edilmiştir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Memba giriş hidrografı
x
Hesap elemanı (her biri 2000 m uzunluğunda)
Yan giriş hidrografı
HİDROLİK ÖZELLİKLER

## Slide 19
Karmaşık Topolojili ve Birden Çok Su Kütlesinde Hidrograf Öteleme
Çoğu havza, karmaşık bir su kütlesi ağından oluşmaktadır. Bu durumda, kullanıcının hidrolojik modellere memba mansap ilişkileri ile ilgili girdiler sağlaması gerekmektedir.
Bu durumda her zaman adımı için hesap önceliklerine dikkat edilmelidir. Mansaptaki bir su kütlesine girişler, membadaki su kütlelerindeki çıkışlar hesaplandıktan sonra sağlanabilmektedir.
Bazı hidrolojik modeller, bu hesap sırasını kullanıcıdan istemekte ve hatalı girilmesi sonradan anlaşılması çok zor yazılım hatalarına yol açmaktadır. Bazı modeller için ise, bu sıranın doğru girilmesini gerektiren metin tabanlı öteleme komut dizileri oluşturulmalıdır.
Hidrotürk hidroloji modülü, kullanıcıdan yalnızca memba-mansap çiftlerini içeren ve sıralı olması gerekmeyen bir liste istemekte ve ön işlemcisi üzerinden toplojik analiz yaptıktan sonra, hesap öncelikleri ile ilgili veri yapılarını türetebilmektedir.